# Text boxes

Internet

Externer Router

Firewall

Internet Router

WWW-Server

Mail-Server

# DMZ

Intranet PC’s

## Firewall

- Eigenständiger Rechner oder Router mit spezieller Software

- Schutz des LAN vor nicht erlaubten Zugriffen aus dem Internet

- Beschränkung des Zugriffs von LAN-Mitarbeitern auf das Internet

- Schutz von Sicherheitsbereichen innerhalb des Intranets

- Protokolliert jede Verbindung zwischen Intranet und Internet

- Proxy- (SW) kontrolliert und cacht alle Verbindungen

## Firewall-Arten

- Paketfilter

  - Router mit weitreichenden Filterfunktionen

  - Prüfung von Inhalt, Absenderadressen, Datenpaketen

- Application Proxy Firewalls (Circuit Relay)

  - Gateway dient als Zwischenstation und Übersetzer beim Versuch, das Netzwerk von aussen her zu kontaktieren

  - Applikationen wie Telnet, FTP, HTTP, etc.

  - Verbirgt interne Netzstruktur

- Transportschicht-Gateways (Application Gateway)

  - Vermittelt als Schaltstation die TCP-Verbindungen

## Systeme in der DMZ

- DNS-Relay und Server für externe Zonen

- SMTP Weiterleiter und Content-/Virenfilter

- Http-Weiterleiter für den internen Proxy-Server

- Webserver für externe Zugriffe

- Router zu anderen Firmen, denen man nicht 100%ig traut

## Welche Systeme gehören in die DMZ

- Schutz gegen Aussen

  - Webserver, die von aussen erreichbar sein müssen, aber Schutz gegen Veränderungen, Überlastung notwendig haben

- Schutz gegen Innen

  - Die meisten Angriffe oder Fehlbedienungen kommen von innen

- Schutz des internen Netzes gegen Dienste aus der DMZ

  - Systeme aus der DMZ sollen nur sehr restriktiv Zugriffe auf interne Systeme (Exchange, Webserver) erhalten

## Digitale Unterschriften

# Zweck

- Die digitale Unterschrift muss dem Unterzeichner zweifelsfrei zugeordnet werden können

- Die Unversehrtheit des Dokumentes muss garantiert werden können, d.h. das Dokument darf nicht verändert worden sein

- Der Inhalt der Nachricht ist aber für jeden lesbar

- Digitale Unterschriften sind eine Voraussetzung für ein erfolgreiches E-Business

### Funktionsweise

- Sender signiert Nachricht, indem über den gesamten Text ein „Hashwert“ (komplexe Quersumme) berechnet wird

- Verschlüsselung des Hashwerts mit dem „Private Key“

- Versand der Nachricht zusammen mit der digitalen Signatur

- Der passende „public key“ wird mitgeschickt

- Der Empfänger prüft das Zertifikat lokal gegen das Root-Zertifikat des Zertifikatsherausgebers

- Der Hash-Wert wird mit dem „public key“ aus dem Zertifikat entschlüsselt und gegen den lokal errechneten Hashwert geprüft

## Zertifikate

Zertifikate sind Identitätsausweise im Internet. Zertifizierstellen werden auch „Certification Authority“ => CA genannt. Swisskey ist eine CA.

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL ist ein Internet-Standard für sichere Verbindungen zwischen Browser und Server. Bei der Initialisierung der Verbindung authentisiert sich der Server gegenüber dem Browser in seinem Zertifikat. Basierend auf dem „public key“ des Servers (aus dem Zertifikat) vereinbaren darauf Browser und Server einen gemeinsamen Schlüssel, mit dem sie in der Folge sämtliche während dieser Verbindung ausgetauschten Daten verschlüsseln.

SET (Secure Electronic Transfer)

SET ist ein System von VISA und Mastercard, um Zahlungen mit Kreditkarten über das Internet sicher zu machen. Bei SET werden auch X.509 Version 3 Zertifikate eingesetzt. Bei diesen Zertifikaten handelt es sich aber um applikationsspezifische unpersönliche Zertifikate mit speziellen SET-Erweiterungen. Sie können nicht wie die persönlichen Swisskey ID-Zertifikate allgemein, sondern nur im SET-Umfeld eingesetzt werden Die SET-Zertifikate werden durch die Kreditkartenherausgeber ausgestellt.

## Verschlüsselung

Beim Verschlüsseln von elektronischer Post wird in der Regel die asymmetrische Verschlüsselung eingesetzt. (z.B. Public-Key-Verschlüsselung von Swisskey AG oder PGP (Pretty good privacy)

Funktionsweise:

Eine Nachricht, die mit einem öffentlichem Schlüssel (public key)  verschlüsselt wurde, lässt sich nur mit dem dazugehörenden privaten Schlüssel entschlüsseln. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass die Nachricht sowie sämtliche angefügten Dokumente von Unbefugten weder gelesen noch gezielt verändert werden können.

Pretty Good Privacy (PGP)

PGP ist eine Anwendung zum Signieren und/oder Verschlüsseln von Meldungen, die mit beliebigen Mail-Programmen verschickt werden. PGP verwendet dabei eigene, spezifische Standards. Ab Version 6.5.1 kann aber auch PGP Schlüssel mit Zertifikaten nach X.509V3 (verwendet auch Swisskey) importieren und verwenden.

Internet-Server

Mail-Server

Proxy-Server

## Angriffsziele / Angriffsarten

- Inneres Netz

- Firewall selber

- Dritte Systeme

- Denial of Service Attacks

- Manipulation erreichbarer Systeme

- Ausspähen von Informationen

- Nutzung fremder Ressourcen

- Spoofing