# Text boxes

# VPN

Tele-Arbeitsplatz

Definition VPN:

- VPN bezeichnet ein logisches und in sich geschlossenes Netzwerk, das nur einer bestimmten Benutzergruppe zur Verfügung steht.

- Übertragungsmedien sind Internet-Netze

- Basiert auf IP-Protokoll (Transportmittel)

- IPSec (Internet-Security-Protocol) ist eines der wichtigsten VPN-Protokolle (umschreibt Tunneling-Verfahren und Verschlüsselung)

- Identifikation ist notwendig

- Via IP-Tunneling in separates Netz geleitet

- Für andere Internet-user ist VPN nicht sichtbar

Vorteile VPN:

- Kostenreduktion, vor allem bei grösseren Distanzen. Denn Standleitungen (DDL) und FrameRelay werden mit zunehmender Distanz immer teuerer

- Sichere Kommunikation über das Internet

- Flexibel einsetzbar (verschiedene Länder, Geschäftspartner, Einzel-PC, Netze, Daten, Sprache, Video)

- Hohe Geschwindigkeit beim Einsatz von Breitband-Internetzugang

- Keine ungenutzte Bandbreiten (wie bei Mietleitungen)

- Vereinfachung der Verwaltung der Netzwerksicherheit und Reduzierung des Verwaltungsaufwandes

- Sofortige Verfügbarkeit neuer Anschlüsse

- Hohe Verfügbarkeit dank Internet-Verbindungen

- Hohe Zuverlässigkeit dank ausgereifter Technologie

- Keine teure Technologiewechsel notwendig (Modem)

- Geringere laufende Betriebskosten (z.B. im Vergleich zu einer Standleitung)

- Leichter skalierbar (dynamische Bandbreiten)

- Verbindung zum Firmennetz über beliebigen Einswahlknoten

Nachteile VPN:

- Höhere Einstandskosten durch Sicherheits- und Verschlüsselungs-mechanismen sowie Router-Kosten, zudem laufend hohe Security-Kosten (Firewall, Authentisierungsverfahren, Konfigurationen)

- Mangelnde Kompatibilität mit bestehender Sicherheits-Infrastruktur

- Keine garantierte Bandbreite

- Oftmals nur proprietäre Lösungen verfügbar, Standards haben sich zum Teil noch nicht  durchgesetzt

- Grosser Overhead des PPTP-Tunnels (point to point tunneling protocoll) resultiert oft in grossem Übertragungsverlust; bis 50%

- Hohe Komplexität

- Vorgängige Installation eines PPTP-Client-Software auf PC

Anforderungen VPN:

- Hohe Sicherheit

  - Gleiche Anforderungen wie an eine Firewall

  - Tunneling und Kapselung

  - ICSA zertifiziert

  - Zugriffskontrolle, Content-security

  - Nutzerverwaltung und –authentifzierung

  - Verschlüsselung von Netzwerkverbindungen

  - Vertraulichkeit und Integrität von Datenübertragungen

- Hohe Verfügbarkeit

  - Ausfallsicher

  - Sicherheit vor Datenverlust

  - Vertrauenswerter Netzwerkanbieter mit Substanz und Support

- Adressierung

  - Unabhängigkeit der Adressierung des VPN von Internet-Adressen, da sonst vollständige Neukonfigurat.  in angeschlossenen Teilnetzen unumgänglich ist

- Kompatibilität

  - Ipsec (IETF Standard für verschlüsselte Übertragung)

  - Keine proprietären Lösungen

  - Sicherheits-Management muss mit Firewall-Infrastruktur abgegeglichen werden können.

  - Kompatibel mit vorhandenen Anwendungsprogrammen des Benutzers

- Ausbau- / Skalierfähigkeit

  - Ohne grossen Kosten, d.h. HW/SW-Ausbau

- Leistungsfähigkeit

  - HW-Dekodierung

  - Ent-/Verschlüsselung haben grosse Anforderungen an Prozessor-Performance; deshalb sind SW-Lösungen diesbezüglich eingeschränkt

- Infrastruktur

  - Tunneling-Verfahren, Schlüssel-Algorithmus

  - Netzwerkprotokoll, Datenkompression

  - Übertragungsmedien (öffentl.Netze, etc.)

  - Betriebssysteme

  - Dial-up, Kabel-Modem, xDSL, ISDN

PKI-Unterstützung:

PKIs (Public Key Infrastructures) bieten die erforderlichen Management-Instrumente für große VPN-Architekturen, in dem die Nutzung und Verwaltung von Schlüsseln und digitalen Zertifikaten ermöglicht wird. Durch die Einhaltung von Industriestandards (z.B. X.509) gewährleisten PKIs die höchste Ebene an Sicherheit und Interoperabilität, wenn Unternehmen ihre Netzwerke um Fernzugriff und VPN-Extranets erweitern

Funktionalität einer PKI:

- Digitale Unterschriften

- Verschlüsselung

- Kontrolle der Zugriffsrechte

- Datenintegrität

- Nicht-Abstreitbarkeit des Dokumenteneigentums

Anwendung VPN:

- Verbindung von LAN’S an verschiedenen Standorten eines Unternehmens

- Anbindung von Aussendienstmitarbeitern an interne Firmennetze

- Erweiterung von Firmennetzen auf Zulieferer und Geschäftspartner (E-Commerce)

- Sichere Datenübertragung für Online-Banking-Kunden  zum Bankrechner

Sicherheitsziele Tele-Arbeitsplatz:

- Benutzung des Rechners nur durch

autorisierte Personen

- Erkennung von versuchten Manipulationen

- Protokollierung aller Aktionen

- Daten dürfen bei Rechnerdiebstahl nicht gelesen oder rekonstruiert werden könne

- Ausstattung des Rechners mit Virenprogramm

Beispiele Applikationen:

- E-Mail (SMTP, POP-3, IMAP-4, MS-Exchange

- Web (Zugriff auf Unternehmens-Intranet, Java-SW)

- Datei Zugriff (via FTP, Browsing)

- Datenbanken (DB-Applikationen mit Web front-end)

- Telefonie (voice over IP

- Video Konferenzen

- Multimedia Applikationen

Zugriffsmethoden:

Analog Dial-Up, ISDN, Kabel Modem, DSL, Satellit Zugriff, Ethernet